深圳市互联创科技有限公司

电梯无线（FM）三(五)方对讲系统

联系方式：

电话：400-800-7679

0755-27389078

0755-23091826

手机：13392801857

联系人：郑胜伟

地址：深圳市宝安区福永镇永和路骏丰工业区B6栋

1.公司简介

2.产品概述

3.布线施工图

5主要技术参数

6.样板工程

7公司资质

一．公司简介

深圳市互联创科技有限公司，成立于2007年，致力于打造全国一流的无线对讲厂家，现拥有全国领先的技术团队，和国外知名对讲机技术团队合作，现拥有高级工程师10人，大部分从事对讲机行业20多年，另外拥有优秀的管理人员，优秀的销售人员以及严谨的生产工程人员，公司人数60多人，产品的研发与生产均追求完美，相信没有最好只有更好，从成立之初，即广泛征求客户的意见和建议，将自身完善，前期专业从事网络产品的销售及安防监控的设备安装和维护业务，进入深圳市场后主要从事无线产品的研发和销售，现主打产品有，电梯无线对讲，电梯GSM卡无线对讲，电梯无线双工FM调频对讲系统，电梯数字无线对讲系统（全国唯一），电梯有线对讲，报警器，对讲机，楼宇对讲，无线可视门铃，无线联防对讲，无线鼠标 无线键盘等。本公司所有产品均获得国家级资质，CCC认证，型号核准证，并拥有专利证书

# 二．互联创科技HLC-12型产品概述：

一．HLC-12无线三（五）方对讲系统功能介绍:

HLC-12电梯对讲呼叫系统是我公司推出的第三代产品，其单一系统最多可以控制80部电梯进行对讲通话，无需布线，减少了日常使用的维护成本，为管理中心提供了一个全面对讲呼叫的解决方案。

二、HLC-12无线对讲功能介绍：

1、通话：当电梯使用过程中发生故障停机或停电困人等意外情况时电梯乘客可轻按“呼叫”键向值班室发出呼叫信号。

2、特点：乘客一键自动报警、语音录音呼叫，无需其它操作；
             管理中心警声、光键、语音提示呼叫方位与示警；

3、优势：一键式呼叫、方便快捷，能有效解决监控中心、机房、轿厢、轿顶、坑底五方对讲通话。无须布线大量节约了昂贵的线路成本；无须布线大量节约了线路铺设高额的施工成本；大量节约了由于线路故障、老化等因素而带来的维护成本；完全杜绝了由于铺设线路而带来的对楼宇及道路的破坏；监控中心位置可以根据需要任意调整，无需任何线路调整；整个系统施工极为简单、施工周期短、见效快；无线距离覆盖范围广，在3公里半径内抗干扰能力强、音质清晰。

（一）、HLC-12中控功能介绍

1.可以单独呼叫每部电梯。

2、可以单独接收每部电梯呼叫。

3、可以同时呼叫所有电梯。

4、具有自动自检功能。

5、有独特的编码防止干扰。

（二）、HLC-12分机功能介绍

1、录音功能。

2、加密功能。

3、交换机识别功能。

三.安装前期准备

1.检查配置单与实际收到货物是否一致，近距离熟悉产品使用方法和性能，以便远距离安装。

2.每台无线分机出厂前都有固定的号码和录音，客户可以根据自身的情况来自行设置，产品安装前可在值班室近距离测试，熟悉产品的使用方法。

3.注意事项：安装设备前必须先接好天线，方可插上电源，检查主机电源灯是否绿色，如不是绿色表示异常，可先随意一号分机取出进行近距离测试，待主机和分机全部接好天线（必须先接天线），插好电源，主机接上专用麦克风，分机上接好连接线和专用轿厢副机，短接副机上的呼叫按钮，看是否播放录音，主机上相应的按键灯是否闪烁，如一切正常，可以将分机安装在相应的机房。

三.HLC-12无线三（五）方对讲系统布线图

# HLC-12无线三方对讲系统接线示意图

备注：轿厢 机房 轿顶 底坑 采用两芯线连接

线材规格：RVV 0.75*2 无需屏蔽，可利用原有备用线

机房到值班室采用无线

# 七、主要技术指标;

# 1、频率范围：400—470

# 2、频道数：10

# 3、工作方式：双频双工

# 4、工作电压：12V

# 5、工作温度范围：-30---+70

# 6、发射功率：《5W

# 7、传输距离：3000m。
8、信噪比、优于3db。
9、线路允许最大值＜45欧姆。
10、副机音量：＞6

五．工程案例

华东区

1安徽

合肥老干部退休所

安徽合肥市庐江县第四中学

合肥凤珠湖畔小区

合肥绿宜居小区

合肥凤凰城家家景园二期

2江西

江西九江紫金花园

南昌红原星城小区

南昌梦里水乡小区

南昌仁心花园小区

江西马得利风情小区

浙江

江苏

江苏太仓森茂汽车城南京高科

江苏淮安市开发区亿力未来城

江苏平安集团

南京高科集团

上海

上海浦江华侨城别墅小区

江西

江西九江紫金花园

南昌红原星城小区

南昌梦里水乡小区

南昌仁心花园小区

江西马得利风情小区

华南区

三亚琼州学院

深圳致君制药厂

三亚昌达雅华香榭小区

海口翠海椰晖小区

三亚水晶蓝湾小区

三亚宁海苑小区

海口中国热带农业科学院

海南海口通信管理局宿舍楼

海南海口通信管理局宿舍楼

海口儋州都市欧情小区

三亚食品药品监督管理局

东莞松山湖松湖花园

海南金阳物业

海口嘉司达物业

华北区

北京

北京观河锦苑

河北

廊坊华夏幸福基业物业

廊坊：逸树家小区

河北承德凤凰御景小区

河北保定雄县山水太阳城

保定高碑店天阔第一城

河北邢台孔府花园

廊坊：阿尔卡迪亚小区（酒店）

廊坊：馨语星苑小区

廊坊：锦绣家园小区

山东

山东东营胜利油田附属生活小区

烟台海基置业

青岛胶州南关办事处

青岛市工商银行

河南

安阳许吴新村

安阳高新区和园小区

安阳高新区和园小区

安阳博书苑

安阳香格里拉国际城

郑州和谐小区

河南济源：山水世界城

郑州铁路局南阳生活小区

南阳桂花城

洛阳中弘湖滨花园

内蒙

包头科海置业

西北区

乌鲁木齐警苑小区

西安星兴骏景园

陕西省公安厅

陕西省质监局住宅楼

陕西省碑林博物馆

西安市口腔医院

陕西龙江秀水城

天山房地产

陕西省公安局

陕西省人民政府

西南区

云南科灵生物研究所

重庆金科集团下属小区

湖南张家界检察院

东北区

长春：新筑一品

大庆肇州中元房地产

大庆湖滨教师花园

吉林省质监局家属楼

吉林省林业厅

长春市威尼斯花园

长春市中天物业

长春新铭鸿物业

长春市开运街星宇小区

六．公司资质：

1营业执照

2 CCC认证

3 型号核准证

5 ISO9000认证

如需提供